## Slide 1
Сети и системы телекоммуникаций
Протокол TCP

## Slide 2
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Место TCP в моделях OSI и TCP/IP
Основные понятия TCP
Скользящее окно
Установка соединения
Формат заголовка TСP
План

## Slide 3
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Место в моделях OSI и TCP/IP
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Физический
Прикладной
Транспортный
Интернет
Канальный
Сетевых интерфейсов
Модель OSI
Модель TCP/IP

## Slide 4
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Транспортные протоколы TCP/IP
Сетевых интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Прикладной
Ethernet
Wi-Fi
DSL
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
DNS
FTP
ICMP
ARP
DHCP
ICMP
DHCP
ARP
ICMP
DHCP

## Slide 5
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Transmission Control Protocol (TCP) - протокол управления передачей
TCP передает поток байт от одного процесса другому
Сообщение TCP называется сегментом
Особенность TCP: гарантия доставки и порядка следования данных
Протокол TCP

## Slide 6
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Транспортная подсистема получает от приложения данные в виде потока байт
Поток разбивается на отдельные части – сегменты
Протокол TCP нумерует байты в потоке
Сегменты не нумеруются
Поток байт
Поток байт от приложения
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Байт 0
Байт 1024
Байт 2048
Байт 3072

## Slide 7
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Возможные проблемы при доставке:
Потеря сегментов
Изменение порядка доставки сегментов
Повторная доставка сегментов
Сервис TCP:
Гарантия доставки
Гарантия сохранения порядка следования сообщений
Механизмы реализации:
Нумерация сообщений
Подтверждение получения сообщения
Повторная отправка при отсутствии подтверждения
Гарантия доставки

## Slide 8
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель

## Slide 9
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024

## Slide 10
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Буфер

## Slide 11
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Буфер

## Slide 12
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер

## Slide 13
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 2049-3072

## Slide 14
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 2049-3072

## Slide 15
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 2049-3072

## Slide 16
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Подтверждение получения
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 2049-3072
Байты 2049-3072

## Slide 17
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Повторная доставка
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер

## Slide 18
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Повторная доставка
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер

## Slide 19
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Повторная доставка
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 1025-2048

## Slide 20
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Повторная доставка
Получатель
Отправитель
Байты 0-1024
Ack 0-1024
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048
Буфер
Байты 1025-2048
Ack 1025-2048

## Slide 21
Сети и системы телекоммуникаций. Физический уровень
Сообщение передается не мгновенно:
Время передачи короткое, но не нулевое
В среде может «находиться» некоторый объем данных:
Скорость × Задержка
Небольшой объем для локальных сетей
Большой объем для широких территориально-протяженных каналов
Время передачи сообщения
Tanenbaum, Wetherall Computer Networks 5e
Сообщение

## Slide 22
Сети и системы телекоммуникаций. Физический уровень
Ожидание подтверждения приводит к снижению производительности
Пример сети:
Сеть УрО РАН, канал Екатеринбург-Пермь, 10Гб/с, протяженность 465 км, задержка 10 мс
Объем данных в сети: 12,5 МБайт
Количество сегментов в секунду: 50 шт.
Скорость передачи данных: 75 КБайт/с
Подтверждение о доставке

## Slide 23
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Разны варианты подтверждений:
Остановка и ожидание – передача данных после получения подтверждения каждого сообщения (Wi-Fi, канальный уровень)
Скользящее окно – передача заданного количества сообщений без ожидания подтверждения (TCP, транспортный уровень)
Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения
Кумулятивное подтверждение – подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих
Подтверждение о доставке

## Slide 24
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Варианты подтверждения
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Данные
Данные
Данные
Кумулятивное
подтверждение
Данные
Остановка и ожидание
Скользящее окно

## Slide 25
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Скользящее окно
Данные подтверждение которых получено
Скользящее окно
Отправленные данные
Неотправленные данные

## Slide 26
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Скользящее окно
Данные подтверждение которых получено
Скользящее окно
Отправленные данные
Неотправленные данные

## Slide 27
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Скользящее окно
Данные подтверждение которых получено
Скользящее окно
Отправленные данные
Неотправленные данные

## Slide 28
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Соединение – договоренность между отправителем и получателем о передаче данных
Соединение задает:
Начальные номера для нумерации данных отправителя и получателя
Параметры передачи: максимальный размер сегмента и т.п.
Объем данных, которые готов принять получатель
Соединение в TCP дуплексное
Данные могут передаваться в обе стороны
Подтверждение получения и данные в одном сегменте
Установка соединения в TCP

## Slide 29
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Простейшая схема:
Запрос на установку соединения
Ответ об установке соединения (или отказ)
Проблемы:
Потеря или повторная доставка сегментов
Применяемая схема:
Трехкратное рукопожатие
Установка соединения

## Slide 30
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Трехкратное рукопожатие
Получатель
Отправитель
SYN, данные 45134
Начальный номер для данных 45134

## Slide 31
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Трехкратное рукопожатие
Получатель
Отправитель
SYN, данные 45134
SYN, ACK 45135, данные 9647
Начальный номер для данных 45134
Начальный номер для данных 9647

## Slide 32
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Трехкратное рукопожатие
Получатель
Отправитель
SYN, данные 45134
SYN, ACK 45135, данные 9647
Начальный номер для данных 45134
Начальный номер для данных 9647
ACK 9648, данные 45135

## Slide 33
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Трехкратное рукопожатие
Получатель
Отправитель
SYN, данные 45134
SYN, ACK 45135, данные 9647
Начальный номер для данных 45134
Начальный номер для данных 9647
ACK 9648, данные 45135
Соединение установлено

## Slide 34
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
TCP использует схему «Трехкратного рукопожатия»
Флаг SYN – признак установки соединения
SYN = 1, ACK = 0 – запрос установки соединения (CONNECTION REQUEST)
SYN = 1, ACK = 1 – подтверждение установки соединения (CONNECTION ACCEPT)
SYN = 0, ACK = 1 – завершение установки соединения
Установка соединения

## Slide 35
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Соединение в TCP дуплексное
Данные могут передаваться в обе стороны
Схема разрыва соединения
Одновременное (обе стороны разорвали соединение)
Одностороннее (сторона прекращает передавать данные, но может принимать)
Флаг FIN – одностороннее закрытие соединение
Соединение закрывается, когда обе стороны отправят сегмент с установленным флагом FIN и подтверждение
Флаг RST – разрыв соединения из-за критической ситуации
Одновременный разрыв соединения обеими сторонами
Разрыв соединения

## Slide 36
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Трехкратное рукопожатие
Получатель
Отправитель
FIN
Соединение установлено
ACK
FIN
ACK

## Slide 37
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Формат заголовка TCP
32 бита
Порт отправителя
Порт получателя
Порядковый номер
Номер подтверждения
Размер окна
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
Длина заголо-вка
Контрольная сумма
Указатель на срочные данные
Параметры (не обязательно)
Данные (не обязательно)

## Slide 38
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Порядковый номер – номер пересылаемого байта в сегменте
Номер подтверждения – номер следующего ожидаемого байта
Кумулятивное подтверждение, что все предыдущие байты получены
Длина заголовка TCP – длина в 32-х разрядных словах (4 бита)
  Заголовок может включать параметры, поэтому длина может быть разной
4 бита не используется
Флаги – 6 шт. по 1 биту
Формат заголовка TCP

## Slide 39
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Флаги – 6 шт. по 1 биту
Размер окна – количество байт, которое может быть принято получателем
Контрольная сумма – контрольная сумма заголовка и данных TCP
Служит для повышения надежности
Не обязательна
Указатель на срочные данные – смещение от текущего порядкового номера байта до срочных данных в сегменте
Формат заголовка TCP

## Slide 40
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
URG – флаг наличия в сегменте срочных данных
Используется совместно с полем «Указатель на срочные данные»
Позволяет передавать сигналы от отправителя к получателю (прерывания)
ACK – флаг подтверждения
Если флаг ACK установлен, значит поле «Номер подтверждения» содержит осмысленные данные
PSH – флаг выталкивания (PUSH)
Просит получателя сразу отправлять данные приложению, без буферизации
Флаги TCP

## Slide 41
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Флаги RST, SYN и FIN используются для управления соединением
SYN – установка соединения
FIN, RST – разрыв соединения
Флаги TCP

## Slide 42
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Параметры в заголовке TCP являются необязательными, но некоторые используются широко
Примеры параметров:
Максимальный размер сегмента (Maximum Segment Size, MSS)
Масштаб окна - позволяет увеличить размер окна до 1 ГБ, что эффективно для быстрых каналов
Метки времени
Выборочное подтверждение (Selective Acknowledgment, SACK) – подтверждение диапазонов принятых байт
Параметры TCP

## Slide 43
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол TCP
Таймер повторной передачи
Время ожидания подтверждения получения сегмента
Если подтверждения нет, сегмент отправляется вновь
Таймер проверки активности
Используется при длительном простое соединения
Задает время, через которое должна выполниться проверка работоспособности соединения
Таймер закрытия соединения
Задает ожидание, равное двойному времени жизни сегмента
За это время все сегменты соединения должны уйти из сети
Таймеры TCP